煙火を消費する場合の安全距離基準

火薬類取締法施行規則第５６条の４第４項第１号で規定する打揚煙火及び仕掛煙火（以下「煙火」という。）の消費場所において確保すべき安全な距離について、次のとおり基準を定める。

１　安全な距離

(1) 打揚煙火を消費する場合の安全な距離の基準は、別表１のとおりとする。

(2) 五段雷等（音物）で信号用として消費する場合の安全な距離の基準は、別表１の安　　全な距離の１／２以上とする。

(3) 仕掛煙火を消費する場合の安全な距離の基準は、別表２のとおりとする。

２　適用範囲

この基準は、北海道におけるすべての煙火の消費に適用する。

３　煙火を消費する場合の留意事項

できるだけ余裕を持って煙火消費が行える場所を選定するとともに法令で定める煙火　を消費する場合の技術上の基準及び本基準を遵守し、特に煙火消費場所の風向き、風の　強さ及び天候等の状況を常に把握のうえ安全を最優先とした保安の確保に努めること。

４　適用期日等

(1) この基準は、平成１５年４月１日以降の煙火消費から適用する。

(2) 次の通知は、平成１５年３月３１日をもって廃止する。

ア  昭和３５年３月２５日付け３５工第８０７号「煙火消費の安全距離について」

イ  昭和５９年８月３１日付け石鉱第８４５号「煙火を消費する場合の安全な距離の  　　基準について（通知）」

ウ  平成１４年８月１６日付け資源第４０５号「花火大会における煙火消費の安全距　　　離について（通知）」

エ　平成１４年８月２７日付け資源第４２７号「花火大会における煙火消費の安全距　　　離について（通知）」

別表１

| 煙火の大きさ | 安全な距離 |
| --- | --- |
| ２．５号玉以下（７．５㎝） | ４０ｍ以上 |
| ３号玉以下（９．０㎝） | ５０ｍ以上 |
| ４号玉以下（１２㎝） | ８０ｍ以上 |
| ５号玉以下（１５㎝） | １００ｍ以上 |
| ６号玉以下（１８㎝） | １５０ｍ以上 |
| ７号玉以下（２１㎝） | １７０ｍ以上 |
| ８号玉以下（２４㎝） | ２００ｍ以上 |
| １０号玉以下（３０㎝） | ３００ｍ以上 |
| １５号玉以下（４５㎝） | ４００ｍ以上 |
| ２０号玉以下（６０㎝） | ５２０ｍ以上 |
| ３０号玉以下（９０㎝） | ６５０ｍ以上 |
| ４０号玉以下（１２０㎝） | ７００ｍ以上 |

別表２

| 煙火の種類 | 安全な距離 |
| --- | --- |
| 地上花火、水中（水面）花火及び スターマイン等の主として球状の煙 火を用いるもの | 使用する煙火の大きさに応じた 別表１の距離 |
| 笛及びロケット並びにこれらを用 いるもの | ３０ｍ以上 |
| 乱玉、花束及び打出し等の星及び 火の粉を打ち出すもの | ２０ｍ以上 |
| 噴水、吹出し及び車花火等の火の 粉及び火花等を吹き出すもの | １０ｍ以上 |
| えん管を用い文字等を現わす枠仕 掛 又は綱仕掛（滝）及び爆竹 | ７ｍ以上 |

注） 組み合せたものにあっては、表で示した安全な距離の最大のものを基準

とすること。